## Slide 1
COMBUSTION INSTABILITY · DEEP LEARNING
딥러닝 모델을 이용한
고주파 연소 불안정 조기 감지
Early Detection of High-Frequency Combustion Instability Using Deep Learning Model
한경현 · 김규태 | 한국연소학회지 31(2), 2026

## Slide 2
01 · BACKGROUND
수소 예혼합 연소와 고주파 불안정 문제
희박 예혼합 연소는 화염 온도를 낮춰 열적 질소산화물 배출을 억제하지만, 연소기가 불안정한 상태에 가까워지는 한계가 있다
무탄소화 기조에 따라 수소 연료가 차세대 에너지원으로 조명받으며, 높은 반응성·확산성에서 기인한 고주파 불안정이 중요한 연구 주제로 부상
본 연구는 국내 최초로 수소 전소 조건에서 고주파 연소 불안정을 딥러닝으로 실시간 제어하는 데 성공했다
02

## Slide 3
02 · RELATED WORK
신호분석 기반 조기 감지 선행연구
Jang 등은 시간 첨도(temporal kurtosis) 기법이 RMS 분석보다 이른 시점에 불안정을 감지할 수 있음을 보였다
Cellier 등은 CRNN 모델로 운전 변수 변화량을 학습해 미지 조건에서의 불안정 발생 가능성을 예측했다
Sarkar 등은 DBN 모델이 불안정을 100% 정확도로 사전에 완벽히 예측함을 증명했다
03

## Slide 4
03 · OBJECTIVE
연구 목적
Recurrence Plot(RP)과 ResNet-18 딥러닝 모델을 이용해 연소 불안정의 조기 감지 가능성을 검토
04

## Slide 5
04 · EXPERIMENTAL SETUP
모형 가스터빈 연소기 실험 구성
순도 99.999% 수소를 사용한 예혼합 연소기, 인젝터 슬릿 폭 1.5mm, 연소기 길이 1400mm
덤프면에 5개의 동압센서를 90°/30° 간격으로 배치하여 동압 신호 계측
초기 노즐 유속 20, 25, 35 m/s의 세 조건에서 20초간 당량비를 0.325→0.615로 증가시키며 실험
본 실험은 총 100개 이상의 유속 조건에서 반복 수행되었다
05

## Slide 6
05 · METHOD
RP 이미지 생성과 ResNet-18 학습 구조
Parameter | Value
Network architecture | ResNet-18
Input size | 224 × 224 × 3
Number of classes | 2
Learning rate | 0.001
Batch size | 32
Epochs | 2
덤프면 세 위치(p'c,1, p'c,2, p'c,4)에서 48kHz로 계측한 224개 데이터(약 4.7ms)로 RP를 생성해 RGB 채널에 할당
ResNet-18은 18개 층으로 구성된 경량 모델로 연산량이 적고 학습 속도가 빠르다
안정 구간(RMS<0.1%)과 불안정 구간(RMS≥1%)에서 각각 500장씩 RP 이미지를 생성
테스트 데이터 검증 시 2 epochs 이내에 100% 분류 성능을 달성했다
06

## Slide 7
06 · RESULTS — INSTABILITY MODES
초기 유속별 불안정 주파수 발생 양상
Case | 초기 유속 | 발생 주파수 대역
Case1 | 20 m/s | 9초 기점 2.6 kHz
Case2 | 25 m/s | 2.6→3.2 kHz 천이 (peak-to-peak 1.5 kPa)
Case3 | 35 m/s | 1.8→2.6/3.2 kHz 교대 발생
3 kHz 이하 대역은 길이 방향 모드에, 3 kHz 이상 대역은 횡방향 모드에 결합한 불안정이 지배적으로 관찰되었다
25 m/s 조건에서는 3.2kHz와 3.6kHz 대역이 동시 발생할 때 peak-to-peak 진폭이 5 kPa 이상으로 급증하는 burst 현상이 관찰되었다
07

## Slide 8
07 · SINGLE-FREQUENCY MODEL
단일 주파수 학습 모델의 조기 감지 성능
20 m/s 조건에서 학습한 모델은 진폭이 본격적으로 상승하기 약 0.04초 전에 불안정 발생을 감지했다
35 m/s(초임계 분기) 조건에서 1.8kHz·2.6kHz 학습 모델은 모두 불안정을 수 초 이상 앞서 조기 감지하는 데 성공했다
학습 주파수와 분석 주파수 간 차이가 클 경우 모델의 민감도 특성에 따라 판별 신뢰성이 저하될 수 있다
모든 단일 주파수 모델은 학습 주파수와 무관하게 항상 99% 이상의 조기 감지 정확도를 보였다
08

## Slide 9
08 · CONFUSION MATRIX
혼동행렬 기반 정량 평가 (0~4초, n=800)
Case | Model | TP | FN | FP | TN
Case1 (20 m/s) | 1.8 kHz | 762 | 38 | 0 | 0
Case1 (20 m/s) | 3.2 kHz | 357 | 443 | 0 | 0
Case2 (25 m/s) | 1.8 kHz | 547 | 26 | 161 | 66
Case2 (25 m/s) | 2.6 kHz | 390 | 183 | 19 | 208
Case3 (35 m/s) | 2.6 kHz | 690 | 78 | 5 | 27
Case3 (35 m/s) | 3.2 kHz | 0 | 32 | 634 | 134
20 m/s 조건은 FP와 TN이 모두 0으로 나타났는데, 이는 0초 이후 압력 섭동이 지속적으로 임계값 이상의 세기를 유지하기 때문
조기 감지가 목적이므로 불안정 이후 구간에서 FP로 분류된 사례도 실제로는 유효한 조기 감지일 수 있어, FP와 TP 비율이 높은 모델이 오히려 우수할 수 있다
09

## Slide 10
09 · COMBINED-FREQUENCY MODEL
복합 주파수 학습 모델의 효과
연소기 길이를 1800mm→1400mm로 조정해 540Hz 저주파와 3.2kHz 고주파 불안정이 공존하는 신호를 계측
540Hz+3.2kHz 학습 모델은 저주파 세기 감소 후 0.47초 동안 불안정 상태를 유지 판별했고, 고주파 발생 0.89초 전부터 이를 감지했다
540Hz+2.6kHz 조합으로 변경하면 안정 구간의 2.6kHz 미세 섭동에 모델이 과민 반응하는 한계가 확인되었다
복합 주파수 모델은 어떤 주파수 조합을 사용하더라도 항상 안정적인 판별 성능을 보장한다
10

## Slide 11
10 · LIMITATIONS & FUTURE WORK
한계 및 향후 연구 방향
본 연구는 명확한 안정/불안정 상태만 학습했으며, 천이 구간 데이터로는 하이퍼파라미터 튜닝을 수행하지 않아 데이터 누수를 방지했다
시간적 의존성을 반영하지 못하는 한계가 있어 순환 신경망(RNN) 계열 모델 도입 시 개선이 기대된다
다양한 불안정 주파수가 공존하는 시스템에는 주파수 선정뿐 아니라 학습 데이터 구성, 전처리, 모델 구조 개선이 함께 고려되어야 한다
본 모델은 이미 실제 발전소 가스터빈에 상용 적용되어 24시간 실시간 모니터링에 사용되고 있다
11

## Slide 12
감사합니다
Q & A